## Slide 1: Vízkezelés
Otthon, budapesti vezetékes víz esetén

## Slide 2: Honnan kapjuk a vizet?

## Slide 4: Északi vízbázis
Szentendrei sziget, illetve a Duna bal partja
Budapesti vízszükséglet 70%-a
Az itt kitermelhető víz ivóvíz-minőségű, fertőtlenítés után közvetlenül a vízhálózatba juttatható, további tisztításra nincs szükség
A mederágyi kavicsréteg lehetővé teszi a folyóvíz vízadó rétegbe szivárgását, a meder homokos-kavicsos üledéke fizikai-biológiai úton szűri a vizet

## Slide 5: Déli vízbázis
Csepel-sziget, Ráckeve és Szigetszentmiklós között elhelyezkedő terület, két vízkezelő mű.
Budapesti vízszükséglet 30%-a
A Duna főváros alatti szakaszán jelentős szennyvízterhelés (vas- és mangánszennyezés) mutatható ki. Ennek eltávolítására ózont használnak (amelyet Ráckevén lassú elektromos kisüléssel levegőből, míg Csepelen folyékony oxigénből, helyben állítanak elő).
Csepelen egy aktívszént tartalmazó adszorpciós tisztítási lépcső is beépítésre került a nemkívánatos íz és szaganyagok eltávolítására.

## Slide 6: Vízcső-hálózat
Azbesztcement (Eternit): Sem a cső belső, sem a külső felületén nincsenek azbeszt szálak, tehát az ivóvízzel nem érintkeznek
Jelenleg GÖV (gömbgrafitos öntöttvas) és KPE (kemény polietilén) csöveket használnak

## Slide 7: Víztárolók
A tárolók a termelés és a fogyasztás közötti időbeli különbségeket hidalják át. Ezek - ha a terep magassága megfelelő - lehetnek medencék, vagy víztornyok

## Slide 8: Vízellátási hálózat
http://budapest.hu/Documents/varosfejlesztesi_koncepcio_2011dec/mellekletek/M_11_Kozmu_infrastruktura.pdf
„A főváros területének egyoldali, északról való ellátása azt jelentené, hogy a déli területeken nyomáshiányok, ellátási nehézségek lépnének fel. Már jó 50 évvel ezelőtt kiépültek Csepel-szigeten az akkor még szigetszentmiklósinak nevezett gépháznál az első kutak, a termelt víz így "ellennyomást", ellátási biztonságot adott a városnak.” – vizmuvek.hu

## Slide 9: Vízminőség

## Slide 10: Vízminőség
vizmuvek.hu

## Slide 11: Vízminőség
Gyógyszermaradványok
  Magyarországon ivóvizünk 95 százaléka felszín alatti vizekből származik, melyek minősége lényegesen jobb , mint a szennyezésnek sokkal jobban kitett felszíni vizeké.
  Egyedül a Duna-menti, úgynevezett parti szűrésű vízbázis esetében merülhetne fel az esetleges gyógyszermaradványok jelenlétének a lehetősége.
  A jelenleg rendelkezésre álló nagy érzékenységű mérési technikákkal az ivóvízben nem találtunk kimutatható mennyiségben gyógyszermaradványt
vizmuvek.hu

## Slide 12: Vízkeménység
Vízkeménységet a vízben oldott kalcium- és magnéziumsók adják.
A változó keménységet (karbonátkeménység) a kalcium-hidrogén-karbonát (Ca(HCO3)2), illetve a magnézium-hidrogén-karbonát (Mg(HCO3)2) mennyisége okozza. Ezek mennyisége forralással csökkenthető, mivel ilyenkor vízben oldhatatlan karbonátok formájában (Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O) kiválnak.
Az állandó keménységet a szulfátok, kloridok okozzák (kénsavas és sósavas sók, mint kalcium-szulfát, kalcium-klorid, magnézium-szulfát stb.) melyek hő hatására sem válnak ki.
A két keménység együttesen adja meg a víz összkeménységét.

## Slide 13: Vízkeménység
Kemény víz hatásai: vízkőképződés, mosószerek hatása gyengébb, a hüvelyesek nehezebben puhulnak meg, ha kemény vízben főzzük őket.
Minél keményebb a víz, annál jobb ízű
változó (karbonát)
keménység
Ca(HCO3)2
Mg(HCO3)2
állandó keménység
SO4, Cl2
(szulfátok, kloridok)
pl.: kalcium-szulfát,
kalcium-klorid,
magnézium-szulfát
KH
GH
Teljes (össz-) keménység
TDS
(Total Dissolved Solids)
egyéb sók,
szervesanyagok
pl.: NaCl, NaHCO3

## Slide 14: Vízkezelés
Milyen a csapvíz minősége?
Mire szeretnénk felhasználni?
  Mennyire kell tisztítani? (mit kell a vízből kivonni?)
  Kell-e lágyítani?

## Slide 15: Víztisztítás
Mechanikai szűrés
  Fordított ozmózis (RO – Reverse Osmosis)
  Kapilláris ultraszűrő
  Mechanikai szűrő
  Aktívszenes szűrő
Kémiai tisztítás
  KDF

## Slide 16: Fordított ozmózis (RO – Reverse Osmosis)
  Ozmózis-elv: a hígabb oldatból a sűrűbb felé igyekszik a folyadék a féligáteresztő membránon (sejtfalon) keresztül.
  A folyamat nyomás hatására megfordul (=fordított ozmózis), és létrehozhatjuk vele a “hígabb”, tisztább oldatot: a tisztított vizet.
  Mi szükséges hozzá?
  Nyomás
  Tároló tartály
  Visszasózás (?)

## Slide 17: Fordított ozmózis (RO – Reverse Osmosis)
  szűrési méret: 0,0001 mikron
  az egyik leghatékonyabb víztisztítási technológia
  eltávolítja a baktériumoknál ezerszer kisebb szennyeződéseket is az ivóvízből és gyakorlatilag csak a vízmolekulákat engedi át
  kivonja az összes ásványi anyagot is (0 nk°)
  drága
  nagy helyigény
  1 liter tiszta víz előállítása 2-4 liter szennyvízzel jár együtt

## Slide 18: Mikronok
1000 mikron - 1 mm
60 mikron - legkisebb homokszemcse méret
2-60 mikron - iszap
2 mikron - agyag
1 mikron - tipikus baktérium méret
0,2 - legkisebb baktérium
0,075 - tipikus vírusméret
0,000278 - vízmolekula (0,29 nm)
0,000100 - RO szűrési mérete

## Slide 19: Fordított ozmózis (RO – Reverse Osmosis)

## Slide 20: Káros-e a kemény víz?
Teodora Kékkúti
A teljes ásványianyag-tartalma: 1600 mg/liter. Kálcium-ion: 280 mg/liter; Magnézium-ion: 57,0 mg/liter; Kálium:12,9 mg/liter; Hidrogénkarbonát: 1110 mg/liter; Nátrium-ion: 37 mg/liter; Fluor: 0,8 mg/l; Nitritet és nitrátot nem tartalmaz.
56mg CaO 111 mg CaCl2-el egyenértékű
56mg CaO 146mg Mg(HCO3)2-tal egyenértékű
Szerves vagy szervetlen formában vannak jelen?

## Slide 21: Káros-e a kemény víz?

## Slide 22: Káros-e a kemény víz?
"Az ozmózis a féligáteresztő tulajdonságú biológiai membránokon keresztül is fellép, és alapvető szerepe van a sejtek víztartalmának alakulásában. A sejtek környezetükből vizet vesznek fel, ha sejtplazmájuk ozmózisnyomása nagyobb, mint a környező folyadéktereké és fordítva. A vörösvérsejtek a sejtplazmájukkal megegyező ozmózisnyomású, 0,9%- os NaCl-oldatban ugyanannyi vizet vesznek föl, mint amennyit leadnak. Alakjuk szabályos. A kisebb ozmózisnyomású, 0,01%-os NaCl-oldatban a vörösvértestek vizet vesznek föl, kigömbölyödnek. Egy idő után a megnövekedett hidrosztatikai nyomás miatt a sejthártya szétrepedhet, és a sejt elpusztul (ez a jelenség a hemolízis). A nagyobb ozmózisnyomású, 10%-os NaCl-oldatban a sejtek vizet veszítenek, összezsugorodnak„
http://akvakertesz.hu/threads/szikes-viz-tisztitasa.4067/page-2

## Slide 23: Hogyan csapnak be
https://www.vizbaratok.hu/elhallgatott-igazsagok

## Slide 24: Kapilláris ultraszűrő
  Szűrési méret: 0.02 mikron
  Eltávolítja az üledékeket (homok, iszap, rozsda és egyéb mechanikai szennyeződések, bizonyos baktériumok és vírusok)
  Nem távolítja el a vízben található ásványi anyagokat.
  Összehasonlítva a fordított ozmózis (RO) membránokkal, a kapilláris membrán vesztesége nulla, ami gyorsabb és hatékonyabb víztisztítást tesz lehetővé.

## Slide 25: Mechanikai szűrő
Préselt polipropilénből a vízben lévő lebegőanyagok szűrésére
  szűrési méret: 1, 2, 5, 10, 20 mikronos

## Slide 26: Aktívszenes szűrés
Javítja a víz ízét és illatát, eltávolítja a szabad klór 99%-át, egyes növényvédő szerek 85%-át, oldószereket, aromás szénhidrogéneket, fenolt, benzolt és egyéb szerves vegyületeket.
Miből állítják elő?
  pl.: kókuszhéj

## Slide 27: Aktívszenes szűrés
Az előkészített faszenet 800-1000 C fok hőmérsékleten vízzel reagáltatva a széntartalom egy része szén-monoxiddá és hidrogéngázzá alakulva távozik: így keletkeznek a lyukacsos szerkezetet adó pórusok.
Az aktívszenet az eljárás hatására kialakult igen hatalmas porózussága miatt hívják aktív szénnek.
Az eltávolított anyagok a szén felületén megrekednek.

## Slide 28: KDF
Mi a KDF?
A KDF tulajdon képen egy mozaikszó, az angol "Kinetic Degradation Fluxion" kifejezésből, magyarra fordítva: a Kinetikai (mozgási) Degradációs (lebontás, szétbontás a kémiában) Folyamat rövidítése.
Egyrészt beszélhetünk KDF technológiáról, másrészt KDF töltetről. A KDF-technológia egy folyadékkezelési eljárás és a KDF töltet pedig egy szabadalmaztatott vízkezelési anyag a víz és szennyvízkezeléshez. A KDF, mint anyag egy nagy tisztaságú réz-cink ötvözet. Színe miatt gyakran nevezik "gold sand", azaz "arany homok"-nak.
A KDF-víztiszítás a redox (redukció-oxidáció) kémiai folyamaton alapszik. A redukció-oxidációban a réz katódként, a cink anódként működik. A KDF formula részecskéi felületén oxidáció illetve redukció megy végbe. Az oxidáció elektron leadást, a redukció elektron felvételt jelent. E kémiai folyamat felhasználásával szűrik ki a vízből az egészségre ártalmas klórt és a vízben oldott nehézfémeket. A KDF vízszűrő töltet oly módon távolítja el a klórt, hogy azokból elektron átadásával ártalmatlan klorid ionokat, illetve kősót hoz létre (pl. például a cink és a klór reakciójából ártalmatlan cink-klorid keletkezik). A nehézfém kationok pedig elemi fématomokat alkotva a KDF formula réz-cink ötvözetéhez tapadnak, és ezáltal a szűrő töltetben maradnak.
A KDF formula eltávolítja a klórt és klórszármazékokat (THM-vegyületek),a szerves anyagokat (peszticidek, herbicidek), fémeket (nehézfémek, vas, arzén). Továbbá enyhén antibakteriális hatású is: kiveszi a mikroszervezeteket (baktériumok, gombák, algák). A KDF-formula úgy akadályozza meg a baktériumok, gombák és algák elszaporodását, hogy a redukció-oxidáció folyamat által létrejövő elektrolit elviselhetetlen közeget teremt ezen mikroorganizmusok számára. Csökkenti a keménységet okozó kalcium és magnézium vegyületek számát, azaz a vízkőlerakódást

## Slide 29: KDF
A KDF formulát általában a szénszűrő kiváltására, illetve annak kiegészítőjeként használják. (?)
Magasabb hőmérsékletű és gyorsabb átfolyású víz megszűrésekor is kiválóan működik. (zuhanyzás)
Negatív ionokat juttat a vízbe, mellyel élénkítő, frissítő hatást ad a víznek. (?)
Csökkenti a keménységet okozó kalcium és magnézium vegyületek számát, azaz a vízkőlerakódást (?)
Eltávolítja a klórt, vasat, hidrogén szulfidot, nehézfémeket és baktériumokat

## Slide 30: Kombinált szűrőbetétek
pl.: KDF + aktívszén + PP

## Slide 31: Vízlágyítás
Az ioncserélő gyanta
Polifoszfátos „vízlágyító”
Elektromos „vízlágyító” vízkőmentesítő

## Slide 32: Ioncserélő gyanta
Nátriumfázisú kationcserélő gyanta
  Ca(HCO3)2 + 2Na-R = Ca-R2 + 2NaHCO3 Mg(HCO3)2 + 2Na-R = Mg-R2 + 2NaHCO3
  CaSO4 + 2Na-R = Ca-R2 + Na2SO 4 MgSO4 + 2Na-R = Mg-R2 + Na22SO 4 CaCl2 + 2Na-R = Ca-R2 + 2NaCl MgCl2 + 2Na-R = Mg-R2 + 2NaCl
Kevertágyas gyanta
  Lényegében teljesen sómentes vizet ad

## Slide 33: Ioncserélő gyanta
  vagy savasít vagy lúgosít attól függően milyen típusú a gyanta
  (a karbonátkeménység stabilizálja a pH-t)
  magas pH = nátriumos ioncserélő gyantával lágyított víz
  Az összkeménységnél magasabb karbonátkeménység (lehetséges ilyet mérni, a teszt becsapható) = szikes víz (a teszt a karbonátot méri, NaHCO3 nem okoz keménységet, de a teszt kimutatja)
  A gyanta kimerüléséig teljesen lágy vizet ad, utána regenerálni kell
  A kevertágyas gyanta regenerálása otthoni körülmények között körülményes (válogatás, sósav, trisó)

## Slide 34: Polifoszfátos „vízlágyító”
A feloldódott polifoszfát kristály burkot képez a keménységet okozó kálcium- és magnézium ionok köré, ezáltal oldatban tartja őket és megakadályozza azok vízkő formában történő lerakódását
Az így lágyított víz nem fogyasztható, utána központilag vagy a konyhai vízvételi helyre mindenképp valamilyen háztartási víztisztító berendezés szükséges
Mosógépekhez ajánlják

## Slide 35: Elektromos „vízlágyító”, vízkőmentesítő
többé nem kell vízkőoldó vegyszereket használnia és egy csapásra megszűnnek vízkő gondjai
az elektromágneses hullámok kívülről gyakorolnak hatást a vízben lévő kalcium-karbonát (CaCO3) részecskékre
1,2W-os energia fogyasztás
a készülék használatával a víz keménységi foka ténylegesen nem változik

## Slide 36: Elektromos „vízlágyító”, vízkőmentesítő
„A 12 évi kutató munka eredménye a III.-ik évezredi csúcstechnológia!”
„a hópihe formájú karbonátmolekulák hasáb formára rendeződnek”

## Slide 37: Elektromos „vízlágyító”, vízkőmentesítő
„Nem tudom, mi van a képen, de nem a csapvízben lévő kristályok az biztos. Ha ennyi kristály lenne a csapvízben, akkor az zavaros átlátszatlan massza lenne.”
2 és 30 ezer Herz közötti teljesítmény
módosul a kalciumkarbonát kristály szerkezete, így az már nem tud vízkővé alakulni, mellette a már lerakodott vízkövet is folyamatosan oldja!
„Ha valaki ennyit sem tud, akkor miért higgyek neki bármit is; vagy ha tudja, de ekkorát hazudik, akkor az más aljasságokra is kepes.”

## Slide 38: Összefoglaló
Az igazság odaát van
Működő termékek, de a hatékonyság és a működés nem mindig egyértelmű
Nem biztos hogy tudod mire van szükséged
Mindent el akarnak adni